# 风机盘管与地板辐射联合冷却在严寒地区的应用研究

我国严寒地区供暖期长,传统供暖方式在经济和能源方面都造成很大的浪费,并且还有一些建筑需要夏季供冷。近年来由于生活水平的提高人们对居住环境的要求也越来越高,家用空调的需求量急剧增长,化石能源的使用使环境问题日益严峻。传统空调系统形式明显已经无法满足我们的要求,可再生清洁能源的应用可有效缓解当前的能源和环境问题。热泵技术近年来在我国发展迅速,主要分类有地(水)源热泵和空气源热泵等。随着冷热源种类的增多,为了选择与之匹配的末端,在传统的末端基础上出现了很多新的形式,从最开始的单一末端向联合末端过度。本文通过理论分析和实验实测,研究不同末端工况下夏季制冷能力和舒适度。通过实测数据计算运行费用和初投资,与传统的空调系统进行对比,结合经济分析为后续联合末端的研究提出建议。本实验中使用空气源热泵为冷热源,风机盘管与地面辐射为联合末端,研究该系统在严寒地区的适用性和经济性。其中主要对比分析了夏季使用风机盘管为单独末端、地面辐射为单独末端和联合末端三种工况下室内的热湿情况。并且重点分析了地面辐射在夏季使用时结露的影响因素。地面辐射为单独末端时,通过对室内露点温度进行逐时计算,分析供水温度、室内外温度、室内湿度等相关参数与露点温度的相关性。实验表明露点温度受湿度影响较大,在单独运行地面辐射供冷时,室内湿度大,白天室温偏高。风机盘管为单独末端时,低档风量运行对室内热湿环境进行分析,并且计算出风机盘管承担的湿负荷和冷负荷。通过理论计算和实际测试的数据表明单独运行风机盘管供冷时,不能满足室内人员的舒适性较低。风机盘管与地面辐射联合末端,对室内工作区和非工作区的温度进行对比,结果工作区温度符合人体舒适度,非工作区温度偏高。实验数据表明,随着系统的运行时间变长,室内温度逐渐趋于稳定值,联合供冷系统的舒适度较高。通过公式对地面辐射供冷承担的冷负荷进行验证性计算,理论地面温度与实测值相差不大,满足舒适度要求。根据实验结果对经济性和舒适度进行分析。与其他两种工况相比风机盘管与地面辐射联合末端具有更高的舒适度和经济性。通过计算,假设联合末端系统在实验房间所在的建筑中使用时,初投资可节约40元/m~2,运行费用可节约8.25元/m~2。

## 基本信息

| 题目 | 严寒地区风机盘管与地板辐射联合供冷应用研究 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 硕士论文 |
| 作者 | 杨蕾 |
| 作者单位 | 长春工程学院 |
| 导师 | 金洪文,褚毅 |
| 文献来源 | 长春工程学院 |
| 发表年份 | 2020 |
| 学科分类 | 工程科技Ⅱ辑 |
| 专业分类 | 建筑科学与工程 |
| 分类号 | TU83 |
| 关键词 | 热泵,联合供冷系统,露点温度 |
| 总页数： | 64 |
| 文件大小： | 3391k |

## 论文目录

摘要

Abstract

主要符号表

1 绪论

1.1 研究背景及选题意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 课题研究方法及主要内容

2 常用的联合供冷系统形式

2.1 联合供冷系统形式的原理

2.2 常见冷源与末端形式

2.2.1 常见的冷源

2.2.2 常见的末端

2.3 联合供冷系统形式

2.3.1 地源热泵+风机盘管系统

2.3.2 空气源热泵+风机盘管系统

2.3.3 空气源热泵+风机盘管与地面辐射联合系统

2.4 本章小结

3 地面辐射与风机盘管联合供冷系统设计

3.1 联合系统的设计

3.1.1 实验对象的选择

3.1.2 冷负荷计算

3.1.3 设备选型

3.2 实验数据采集系统设计

3.2.1 测点的布置

3.2.2 数据采集系统

3.3 本章小结

4 风机盘管与地面辐射联合供冷系统测试与分析

4.1 地面辐射供冷测试

4.2 风机盘管供冷测试

4.2.1 风机盘管供冷测试分析

4.2.2 风机盘管承担冷负荷计算

4.3 联合供冷测试

4.3.1 联合供冷测试分析

4.3.2 地面辐射承担冷负荷计算

4.4 不同因素对结露的影响

4.4.1 室内外湿度变化对结露影响

4.4.2 水温变化对结露的影响

4.5 室内舒适度分析

4.6 本章小结

5 工程应用分析

5.1 使用条件

5.2 联合供冷系统经济性分析

5.2.1 经济效益分析

5.2.2 社会效益分析

5.3 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

6.2.1 风机盘管与地面辐射联合供冷系统应用前景展望

6.2.2 风机盘管与地面辐射联合供冷系统研究展望

参考文献

在学期间发表的学术论文及其他成果

在学期间参加专业实践及工程项目研究工作

致谢

## 参考文献

[1] 风机盘管机组产品的发展沿革与展望[J]. 暖通空调 2020(07)

[2] 带混风功能的风机盘管机组应用研究[J]. 制冷与空调 2019(11)

[3] 风机盘管加新风空调系统的分析研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(33)

[4] 灰尘对风机盘管机组噪声的影响及改进分析[J]. 制冷与空调 2017(01)

[5] 风机盘管实验室湿度调节方式探讨[J]. 节能 2017(05)

[6] 风机盘管联网节能控制系统[J]. 智能建筑 2015(03)

[7] 低温工况风机盘管热工性能测试分析[J]. 四川水泥 2019(04)

[8] 小温差风机盘管在空气源热泵系统中的应用[J]. 制冷技术 2017(03)

[9] 两管制风机盘管选型方法的分析[J]. 低碳世界 2016(24)

[10] 核电厂风机盘管样机抗震试验研究[J]. 核动力工程 2015(S1)

[11] 风机盘管机组电机的可靠性改进[J]. 制冷与空调 2015(11)

[12] 基于经济性分析的风机盘管设计优化分析[J]. 四川建材 2014(02)

[13] 风机盘管机组低频噪声故障分析及改善[J]. 制冷与空调 2014(06)

[14] 风机盘管在使用中的噪声分析[J]. 现代商贸工业 2013(15)

[15] 风机盘管机组改进一例分析[J]. 桂林航天工业高等专科学校学报 2012(03)

[16] 风机盘管机组噪声分析[J]. 制冷与空调 2011(03)

[17] 风机盘管的合理选型[J]. 黑龙江科技信息 2009(06)

[18] 简介风机盘管空调器[J]. 家电检修技术 2009(09)

[19] 风机盘管机组的维修保养[J]. 现代经济信息 2009(13)

[20] 风机盘管空调机常见故障和排除[J]. 家电检修技术 2009(13)

[21] 风机盘管选型及系统设计中的一些问题分析[J]. 工程建设与设计 2009(09)

[22] 风机盘管空调器的研究与发展[J]. 科技信息 2009(28)

[23] 风机盘管的合理选型[J]. 中国新技术新产品 2009(24)

[24] 风机盘管干工况运行时冷量计算方法的研究[J]. 暖通空调 2008(08)

[25] 风机盘管机组风量和输入功率测量不确定度简化计算方法[J]. 制冷与空调 2020(11)

[26] 风机盘管加新风空调系统设计的关键问题研究[J]. 西安工程大学学报 2018(02)

[27] 风机盘管机组与地板辐射联合系统供冷能力影响因素分析[J]. 制冷与空调 2017(06)

[28] 风机盘管采暖节电与节热控制模式研究[J]. 福建质量管理 2015(12)

[29] 风机盘管机组测试用风量测量装置的设计[J]. 制冷空调与电力机械 2011(05)

[30] 关于风机盘管的发展与国内外风机盘管产品的对比[J]. 科技信息 2009(12)

## 相似文献

[1]小温差风机盘管的实验研究与性能分析[D]. 李沛珂.上海交通大学2018

[2]空调送风角度对室内舒适度影响的研究[D]. 孙永丽.山东建筑大学2019

[3]空调冷水大温差对风机盘管性能的影响[D]. 丁兴凤.同济大学2006

[4]风机盘管水系统管网特性研究[D]. 文建良.华南理工大学2010

[5]大温差高静压风机盘管机组研制[D]. 张燕.东南大学2015

[6]风机盘管水系统管网水力优化软件升级[D]. 汪兴.哈尔滨工业大学2006

[7]风机盘管干工况运行的空调系统研究[D]. 张辉.哈尔滨工业大学2009

[8]中央空调水系统及风机盘管的节能控制研究[D]. 吴德胜.湖南大学2007

[9]风机盘管加湿器对房间温湿度影响的研究[D]. 蔡芳芳.山东建筑大学2010

[10]风机盘管中央空调末端智能控制器研究[D]. 周红.湖南大学2005

本文来源: https://www.lunwen11.cn/article/576d3587705c8c29dfd9dd79.html