# 梁式抽油机曲柄销的接触压力分析

首先理论计算曲柄销预紧力,然后利用SolidWorks建立曲柄销总成三维实体装配模型,并利用Simulation模块对曲柄销总成进行有限元分析,得到了各实体的应力分布情况,以及曲柄销与锥套的接触压力分布情况,有限元计算结果与理论计算结果相吻合。最后对按"松压"理论计算曲柄销预紧力的方法提出质疑,得到了按该方法计算的曲柄销与锥套的接触压力分布情况,结合现场安装使用情况,指出了其存在的问题,并分析了其产生曲柄销失效的原因。

## 基本信息

| 题目 | 游梁式抽油机曲柄销接触压力分析 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 作者 | 朱兆见 |
| 作者单位 | 胜利油田高原石油装备有限责任公司 |
| 文献来源 | 机械工程师 2021年04期 |
| 发表年份 | 2021 |
| 学科分类 | 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑 |
| 专业分类 | 石油天然气工业 |
| 分类号 | TE933.1 |
| 关键词 | 曲柄销,预紧力,接触压力,松压理论 |
| 页码： | 74-75+78 |
| 总页数： | 3 |
| 文件大小： | 3778K |

## 论文目录

0 引言

1 曲柄销螺母预紧力计算

2 有限元分析

2.1 建模及网格划分

2.2 载荷及约束条件

2.3解算及结果分析

3 结论

## 参考文献

[1] 数字化游梁式抽油机自平衡控制系统研究与设计[J]. 信息技术与信息化 2021(01)

[2] 节能型常规游梁式抽油机自平衡系统设计[J]. 粘接 2020(01)

[3] 游梁式抽油机井不平衡治理技术探讨[J]. 石油石化节能 2020(10)

[4] 新型游梁式抽油机节能装置的研究[J]. 科技风 2018(36)

[5] 游梁式抽油机节能控制器研究[J]. 化工设计通讯 2018(11)

[6] 游梁式抽油机合理平衡判别方法分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(22)

[7] 游梁式抽油机焊接过程中的问题与措施[J]. 中国设备工程 2018(24)

[8] 直驱游梁式抽油机的试验应用[J]. 断块油气田 2019(01)

[9] 游梁式抽油机的节能机理分析[J]. 化学工程与装备 2019(09)

[10] 游梁式抽油机死刹取出装置的设计与应用[J]. 化工设计通讯 2019(10)

[11] 游梁式抽油机维护保养技术分析[J]. 化学工程与装备 2019(10)

[12] 提高游梁式抽油机系统效率的措施探讨[J]. 化学工程与装备 2017(12)

[13] 游梁式抽油机维护与保养技术[J]. 石化技术 2018(02)

[14] 常规游梁式抽油机的节能改造技术[J]. 石化技术 2018(02)

[15] 游梁式抽油机维护保养技术浅析[J]. 云南化工 2018(02)

[16] 游梁式抽油机常见故障分析与解决措施[J]. 石化技术 2018(07)

[17] 节能型游梁式抽油机自平衡系统设计[J]. 当代化工 2017(02)

[18] 游梁式抽油机减速箱渗漏的现代治理方法[J]. 中国设备工程 2017(01)

[19] 游梁式抽油机井不平衡的原因及影响因素[J]. 化工设计通讯 2017(04)

[20] 12型游梁式抽油机安全挂钩的改进[J]. 海峡科技与产业 2017(06)

[21] 浅析游梁式抽油机常见故障原因及预防措施[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(13)

[22] 游梁式抽油机风险管理分析与探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(13)

[23] 游梁式抽油机平衡调整标准分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(14)

[24] 游梁式抽油机节能方法研究[J]. 内燃机与配件 2017(22)

[25] 游梁式抽油机智能化改造方案的研究[J]. 内江科技 2016(03)

[26] 浅谈常规游梁式抽油机的安全隐患分析及防范措施[J]. 化工管理 2016(09)

[27] 常规游梁式抽油机减速器漏油的原因分析及质量防治措施研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(13)

[28] 游梁式抽油机平衡度最小功率法自动调节新方法[J]. 内江科技 2016(08)

[29] 台达游梁式抽油机解决方案助力油田提高采油效率[J]. 石油化工自动化 2016(04)

[30] 试论游梁式抽油机的节能技术[J]. 化工管理 2014(36)

## 相似文献

[1]游梁式抽油机维护保养技术分析[J]. 董新峰.  化学工程与装备.2019(10)

[2]浅析游梁式抽油机常见故障原因及预防措施[J]. 张宗超.  中国石油和化工标准与质量.2017(13)

[3]游梁式抽油机的树型故障网络图[J]. 陈莉,曹严利.  内蒙古石油化工.2008(10)

[4]带副四杆机构的联动平衡游梁式抽油机[J]. 张树坪,葛艳荣.  石油机械.2006(01)

[5]游梁式抽油机老龄期技术改造[J]. 任重田,周金科,刘伟,金雪梅.  中国设备工程.2005(02)

[6]游梁式抽油机二次平衡技术应用[J]. 石瑞朋,文国平.  设备管理与维修.2003(11)

[7]游梁式抽油机的故障树分析[J]. 季细星.  石油机械.1994(02)

[8]二次平衡游梁式抽油机的设计及应用分析[J]. 钟力,辛绍杰.  石油机械.1995(08)

[9]数字化游梁式抽油机自平衡控制系统研究与设计[J]. 姚景超,张乃禄,梁新玉,王文涛,冯宁,袁瑛.  信息技术与信息化.2021(01)

[10]节能型常规游梁式抽油机自平衡系统设计[J]. 王小军,甄浩,李浩.  粘接.2020(01)

本文来源: https://www.lunwen11.cn/article/7d9aa6dd364eb96f2f42b770.html