# 高硬度三元硼化物基金属陶瓷的设计与制备研究

WC-Co硬质合金被誉为“工业的牙齿”,是应用最广泛的金属陶瓷材料之一,但是其制备需要消耗大量的钨资源。由于钨资源的战略地位和WC的高密度,寻找无钨、轻质的金属陶瓷一直是研究的热点。三元硼化物具有高硬度、高熔点和低密度,并且与金属具有较好的相容性,一度成为无钨金属陶瓷的潜在候选者。对此,本研究首先采用第一性原理计算筛选出综合性能最优的三元硼化物（MoCoB）;然后通过原位合成工艺制备了 MoCoB-Co金属陶瓷,并研究了其相演变和组织演变规律;最后研究了化学成分以及掺杂过渡金属元素对金属陶瓷组织和性能的影响。本研究为无钨、轻质金属陶瓷的探索提供了新的思路。论文的研究内容和主要结论如下:（1）26种三元硼化物的综合性能评估。通过分析各类超硬和硬质材料的晶体结构特点,确定以M1xMⅡBx（x=1 or 2,MⅠ和MⅡ为过渡金属元素）型三元硼化物作硬质相。以元素周期表中的过渡金属元素为搜索目标,采用第一性原理计算对26种三元硼化物的结构、力学和热学等性质等进行了研究,确定了 MoCoB是硬度最高的三元硼化物,并且具有比WC更高的韧性和德拜温度。Mo-Co-B三元相图中存在MoCoB+Co的两相区,具备合成MoCoB-Co金属陶瓷的热力学条件,确定了 MoCoB-Co金属陶瓷作为研究对象。（2）25Mo-50Co-25B（at.%）合金在烧结过程中的相演变和组织演变规律。混合粉末在烧结过程中依次经历三个固相反应:2Co+B→Co2B,11Mo+15Co2B→Mo2Co21B6+9MoCoB 和4Mo+Mo2Co21B6→6MoCoB+15Co以及两个液相反应（1242℃-L1和1268℃-L2）。当烧结温度为1100℃-1200℃时,颗粒表面产生了大量类银耳状纳米多孔结构的Co。液相L1和L2分别为纳米多孔结构Co和非纳米多孔结构的Co与MoCoB相互反应形成的共晶液相,L1使烧结体发生初步致密,L2使烧结体进一步充分致密。（3）Mo/B原子比和Co含量对MoCoB-Co金属陶瓷组织和性能的影响。当Mo/B原子比为0.84时,MoCoB颗粒粗大,导致金属陶瓷的硬度较低。当Mo/B原子比≥1.08时,组织中出现了μ相以及由堆垛层错和片状ε-马氏体板组成的三维网络,该三维网络对γ-Co和ε-马氏体的位错滑移有阻碍作用,提高了金属陶瓷的硬度,但降低了断裂韧性。当Mo/B原子比为0.92且Co含量为45 at.%时,金属陶瓷具有最佳的综合性能,其硬度、抗弯强度和断裂韧性分别为HRA 89、1720 MPa和13.2 MPa·m1/2。（4）第四周期过渡金属元素掺杂MoCoB的第一性原理计算。Sc在Mo8Co8B8中具有强Mo占位,Ti、V和Cr具有弱Mo占位,Mn、Fe、Cu和Zn具有弱Co占位,Ni具有强Co占位。除Mo7CrCo8B8之外的掺杂模型的德拜温度均低于Mo8Co8B8的德拜温度值,所有掺杂模型的硬度均小于Mo8Co8B8的硬度。掺杂Sc、Mn、Ni、Cu和Zn可以提高硬质相中位错克服长程内应力场进行滑移所需的应力。（5）Cr、Ni和Mn对MoCoB-Co金属陶瓷组织和性能的影响。添加Cr元素会导致金属陶瓷中出现脆性有害相μ相,恶化材料的抗弯强度和断裂韧性。添加Ni元素会降低金属陶瓷的硬度和耐磨性。添加适量的Mn可以提高金属陶瓷的致密度和细化硬质相晶粒。随着Mn含量的增加,金属陶瓷的硬度先略有降低后逐渐升高,抗弯强度逐渐下降。当Mn含量为6 wt.%时,金属陶瓷具有最小的硬质相晶粒尺寸和较高的致密度,此时的硬度、抗弯强度和断裂韧性分别为 HRA91.7、1200MPa 和 11.4MPa·m1/2。当 Mn 含量为 10wt.%时,金属陶瓷的硬度最高,为HRA92.1。

## 基本信息

| 题目 | 高硬度三元硼化物基金属陶瓷的设计与制备研究 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 博士论文 |
| 作者 | 杨国强 |
| 作者单位 | 北京科技大学 |
| 导师 | 尹海清 |
| 文献来源 | 北京科技大学 |
| 发表年份 | 2020 |
| 学科分类 | 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑 |
| 专业分类 | 金属学及金属工艺,机械工业 |
| 分类号 | TG148 |
| 关键词 | 金属陶瓷,三元硼化物,第一性原理,液相烧结,力学性能 |
| 总页数： | 164 |
| 文件大小： | 14804K |

## 论文目录

致谢

摘要

Abstract

1 选题背景和意义

2 文献综述

2.1 超硬材料和硬质材料

2.2 三元硼化物基金属陶瓷的国内外研究现状

2.2.1 反应硼化烧结

2FeB2-Fe金属陶瓷'> 2.2.2 Mo2FeB2-Fe金属陶瓷

2NiB2-Ni金属陶瓷'> 2.2.3 Mo2NiB2-Ni金属陶瓷

2.2.4 WCoB-Co金属陶瓷

2.2.5 WFeB-Fe金属陶瓷

2NiB2-Ni金属陶瓷'> 2.2.6 W2NiB2-Ni金属陶瓷

2CoB2硬质涂层'> 2.2.7 MoCoB+Mo2CoB2硬质涂层

2.2.8 存在问题

2.3 第一性原理基础理论

2.3.1 求解Schrodinger方程及近似处理

2.3.2 密度泛函理论

2.3.3 交换-关联泛函简化

2.3.4 常用第一性原理计算软件

2.4 研究内容及技术路线

3 计算方法、实验制备及表征方法

3.1 计算方法

3.2 实验制备

3.2.1 原料

3.2.2 样品的制备

3.3 分析与测试

4 硬质相的筛选

4.1 引言

4.2 模型和计算方法

4.3 结构和晶格参数

4.4 三元硼化物的性质

4.4.1 弹性常数

4.4.2 德拜温度

4.4.3 硬度

4.4.4 态密度

4.5 三元硼化物的筛选

4.6 本章小结

5 MoCoB-Co金属陶瓷的相演变和组织演变

5.1 引言

5.2 实验方法

5.3 烧结过程中的相演变

5.3.1 烧结过程中的物相分析

5.3.2 烧结粉末的差热分析

5.3.3 烧结过程中的相演变规律

5.4 烧结过程中的组织演变

5.4.1 烧结体的致密化过程

5.4.2 烧结体的显微组织

5.4.3 烧结体的断口形貌

5.5 纳米多孔结构的形成机理和液相形成机理

5.6 本章小结

6 化学成分对MoCoB-Co金属陶瓷组织和性能的影响

6.1 引言

6.2 实验设计

6.3 不同Mo/B原子比对组织和性能的影响

6.3.1 物相分析

6.3.2 组织形貌

6.3.3 断口形貌

6.3.4 断口腐蚀形貌

6.3.5 界面

6.3.6 力学性能

6.4 不同Co含量对组织和性能的影响

6.4.1 组织形貌

6.4.2 力学性能

6.5 讨论

6.6 本章小结

7 过渡金属元素掺杂MoCoB的第一性原理计算

7.1 引言

7.2 模型和计算方法

7.3 过渡金属元素对MoCoB力学性能的影响

7.3.1 掺杂过渡金属的原子占位

7.3.2 弹性常数

7.3.3 德拜温度

7.3.4 硬度

7.4 本章小结

8 Cr、Ni和Mn对MoCoB-Co金属陶瓷组织和性能的影响

8.1 引言

8.2 实验方法

8.3 Cr添加对MoCoB-Co金属陶瓷组织和性能的影响

8.3.1 显微组织

8.3.2 力学性能

8.4 Ni添加对MoCoB-Co金属陶瓷组织和性能的影响

8.4.1 显微组织

8.4.2 力学性能

8.5 Mn添加对MoCoB-Co金属陶瓷组织和性能的影响

8.5.1 显微组织

8.5.2 力学性能

8.6 讨论

8.7 与硬质合金对比

8.8 本章小结

9 结论及主要创新点

9.1 结论

9.2 主要创新点

参考文献

作者简历及在学研究成果

学位论文数据集

## 参考文献

[1] 单相硼化物的制备及摩擦磨损性能研究[J]. 润滑与密封 2020(11)

[2] 三元硼化物金属陶瓷的研究进展[J]. 粉末冶金工业 2008(04)

[3] 具有层状结构过渡金属硼化物硬度机理的研究[J]. 大学物理实验 2019(06)

[4] 三元硼化物系堆焊合金的研究进展[J]. 精密成形工程 2017(05)

[5] 茂金属/有机硼化物催化体系催化1-癸烯聚合[J]. 化学反应工程与工艺 2015(04)

[6] 系列阳离子硼化物的研究进展[J]. 计算机与应用化学 2015(08)

[7] 三元硼化物基金属陶瓷涂层的制备、应用与发展[J]. 科技信息 2012(01)

[8] 钛硼化物的结构、力学和电子性质的第一性原理研究(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(07)

[9] 稀土六硼化物的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(02)

[10] 过渡金属硼化物的结构与性质[J]. 物理学报 2017(03)

[11] 金属硼化物的合成与应用[J]. 辽宁化工 2008(05)

[12] 二元钒硼化物的反应合成及其放电性能[J]. 无机材料学报 2017(04)

[13] 感应加热三元硼化物金属陶瓷涂层的组织和性能[J]. 表面技术 2016(09)

[14] 金属硼化物及其复合材料的合成工艺和市场应用[J]. 辽宁化工 2014(06)

[15] 12种二硼化物的电子结构研究[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版) 2009(01)

[16] 轻金属硼化物体系及应用研究进展[J]. 材料开发与应用 2010(02)

[17] 固相反应法制备三元硼化物陶瓷涂层的耐磨性研究[J]. 中国陶瓷 2009(10)

[18] 3d过渡金属四硼化物研究进展[J]. 燕山大学学报 2015(06)

[19] 过渡金属硼化物的实验研究现状与趋势[J]. 贵金属 2014(02)

[20] 过渡金属硼化物超硬材料的研究进展[J]. 稀有金属 2013(04)

[21] 大力发展硼化物金属陶瓷[J]. 辽宁化工 2014(08)

[22] 感应加热三元硼化物陶瓷涂层的组织及界面结构[J]. 热加工工艺 2010(20)

[23] 坡缕石对三元硼化物陶瓷涂层磨损的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2012(01)

[24] 硼化物分散工艺对Mg-Li基复合材料组织与性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2015(06)

[25] 坡缕石对三元硼化物陶瓷涂层磨损性能的影响[J]. 表面技术 2012(01)

[26] 硼化物陶瓷基涂层制备技术的研究进展[J]. 热喷涂技术 2012(01)

[27] 过渡金属硼化物的制备工艺及其应用[J]. 无机盐工业 2012(11)

[28] 电位滴定求导法测定硼化物中硼含量[J]. 化学分析计量 2018(01)

[29] 5d过渡金属二硼化物的结构和热、力学性质的第一性原理计算[J]. 物理学报 2013(04)

[30] Mo-Ni-B系三元硼化物制备与性能研究评述[J]. 表面技术 2016(11)

## 相似文献

[1]WCoB-TiC基金属陶瓷的成分设计、组织调控与性能研究[D]. 柯德庆.武汉科技大学2019

[2]梯度结构Ti(C,N)基金属陶瓷制备及表面细晶层形成动力学研究[D]. 赵毅杰.南京航空航天大学2018

[3]镍基金属陶瓷表面自润滑薄膜的制备及减摩性能研究[D]. 赵剑波.中国石油大学(华东)2018

[4]新型三元硼化物基陶瓷涂层的制备及其性能研究[D]. 吕和平.上海交通大学2010

[5]基于第一性原理的过渡金属元素掺杂WCoB基金属陶瓷的计算与实验研究[D]. 张桐.北京科技大学2019

[6]双结构Ti(C,N)基金属陶瓷组织与性能的研究[D]. 刘爱军.合肥工业大学2017

[7]超细晶粒Ti（C，N）基金属陶瓷的研究[D]. 丰平.华中科技大学2004

[8]细晶粒Ti（C，N）基金属陶瓷组织与性能研究[D]. 章晓波.合肥工业大学2008

[9]Ti（C，N）基金属陶瓷增强技术及其组织和性能研究[D]. 瞿峻.华中科技大学2010

[10]Ti（C，N）基金属陶瓷与钢的钎焊连接及其界面结构研究[D]. 叶大萌.华中科技大学2009

本文来源: https://www.lunwen11.cn/article/f5a1964a736a219ba9b6922e.html